## Slide 1: 우보 온라인 운영지원 시스템
2026.01.12

## Slide 2: 프로그램 개발 목적
장애 장비 통합관리 및 선대응으로 신뢰성 향상
- 주무관으로부터 연락이 와야 장비 장애상황 인지 후 대응 가능. - 하천 범람, 주차장 침수, 토사붕괴 등 사건이 일어난 이후에 연락이 와야 인지 가능.
현장 테스트 기능으로 작업시간 단축
- 로거 또는 센서 교체, 장비 동작시험 시 현장에서 사무실로 전화로 지원요청하여 제어. 통화 중 이거나, 부재시 제어불가 > 현장에서 대기해야 함.
- 운영지원 시스템에서 각 지역별 장비의 장애 발생상황을 미리 파악하여 선대응 가능. - 신규도입 또는 담당자 관심지역의 장비 장애상태 미리 인지하여 집중적인 관리 가능.
- 로거 또는 센서 교체, 장비 동작시험 시 현장에서 운영지원시스템을 통해서 직접 제어 가능 > 작업 시간 감소.
지도 길찾기 기능으로 편의성 향상
- 현장을 모르는 사람이 특정 현장으로 출장 시 주소 요청 필요. - 문서 또는 카톡 메모로 주소 입력해서 찾아감. - 지번 주소로 찾아가도 정확한 위치 파악이 어려움.
- 운영지원 시스템을 통해 출장 시 ＂네이버 길찾기”로 바로 이동 가능. - 위경도 기반으로 길찾기를 안내하므로, 정확한 위치로 이동 가능함.
기존
개선
기존
기존
개선
개선

## Slide 3: 프로그램 구동환경 및 요구사항
하드웨어 사양
  64bit CPU 1GHz 이상 / RAM 2G 이상 / HDD 32 GB 이상
운영체제
  Windows 10 이상 (Windows Server 2019 Std 이상)
개발 언어 및 프레임워크
  Front-end : Vue.js + Vuetify 조합
  Back-end: Nest.js + TypeORM 조합
개발 환경
  Visual Studio Code
형상관리
  Git + SourceTree
기타 요구사항
  MariaDB
클라이언트 요구사항
  앱(APP) : 안드로이드 14.0 (API 레벨 34) 이상 / 윈도우 .NET 8 이상
  웹(WEB): Chrome & Edge 105 이상
  해상도
    최소 : 갤럭시 S8+ (360 x 740 이상) / 아이폰 12 미니(360 x 780 이상)
    권장 : 갤럭시 A51, A71, S20 울트라 (412 x 914 이상)
우보 온라인

## Slide 4: 우보 온라인 – 운영지원시스템
WEB 주소
woobo.online

## Slide 5: 프로그램 실행(WEB)
WEB 주소
woobo.online
웹페이지 클릭(터치) 시
통합관측 페이지로 이동

## Slide 6: 프로그램 설치(안드로이드)
“안드로이드” 를 클릭하면 자동으로 다운로드 됩니다.
  “com.woobo.online.apk” 파일 다운로드 및 실행
  “우보 온라인” 앱 설치(업데이트)
  “우보 온라인” 아이콘 생성
  “우보 온라인” 아이콘 실행
모바일 앱 바로가기

## Slide 7: 프로그램 실행(안드로이드)
“모바일 화면” 에서 「 “우보 온라인” 」을 “터치하여 실행” 합니다.
“우보 온라인” 페이지로 “자동으로 연결” 됩니다.
프로그램 실행
프로그램 로딩 화면
프로그램 실행 화면
우보 온라인

## Slide 8: 화면 구성
1. Top 영역
현재 시간
2. Header 영역
메뉴 및 테마 / 로그인계정
3. Page 영역
메뉴 별 페이지
4. Bottom 영역
메뉴 / 로그인 버튼
③
②
①
④

## Slide 9: 메뉴 구성 (전체)
1. 지도
지도 클릭 시 위.경도 변환
주소, 명칭, 위경도로 지도 검색기능
2. 통합관측
기상관측/조기경보/저수지/급경사지/둔치주차/침수차단 및 지능형 통합관제 시스템 모니터링 페이지
3. 소하천
국립재난안전연구원 소하천 스마트 계측관리시스템 모니터링 페이지
4. 점검요망
통합관측 메뉴의 점검필요 페이지
5. 관리
제어이력 조회 페이지
6. 로그인
로그인 페이지
①
②
③
④
⑤
⑥

## Slide 10: 화면 구성 (1. 지도)
1. 전국 지도 표출(위경도 확인)
클릭 한 위치에 위경도를 표출
주소 검색기능
명칭 검색기능
위경도 검색기능
①

## Slide 11: 화면 구성 (2. 통합관측 1/3)
1. 지역 선택 영역
전국/전라도/경상도/충청도/강원도/경기도/인천/제주 지역 표출
2. 장비 검색 영역
진행률그래프(Progress Bar) 가 없어지면 데이터 자동갱신(20초)
각 지역 클릭 시 상세 시.군.구 리스트 표출 - 좌우로 스와이프(스크롤) 가능
지역검색 창에 클릭 또는 타이핑(입력)으로 특정지역 검색 가능
장비검색 창에서 장비명칭으로 검색 가능
“장비목록” 클릭 시 즉시 데이터 갱신
②
①

## Slide 12: 화면 구성 (2. 통합관측 2/3)
3. 모니터링 영역
지역 / 종류 / 장비명 / 상태 / 데이터 표출
강우 : 금일 강우 -.- mm / day
수위 : 현재 수위 -.--- M
변위 : 현재 변위 --- mm
침수 : 현재 침수 --- / -.- cm
전광판 : 마지막 전송 멘트 (글자만 < 참고용)
차단기 : 현재 차단기 상태 (열림 / 닫힘)
예경보 : 마지막 전송 멘트
4.모니터링 상세 영역(확장시)
주소 / 위경도 / 지도 / 통신시간 / CID / IP/PORT 표출
지도 아이콘 클릭 시 네이버 길찾기로 연결 (네이버지도 앱 설치 필요)
5. 지도 영역
각 장비들의 설치위치 지도 표출
각종 장비제어
③
④
⑤

## Slide 13: 화면 구성 (2. 통합관측 3/3)
6. 장비테스트
로그인 후 장비 제어 권한이 있는 사람만 제어 가능.
차단기 : 차단기 제어 (열림 / 닫힘)
전광판 : 테스트 이미지 전송 (전광판 크기에 따라 이미지 pixel 변경)
예경보 : 기본멘트 : OOO 방송 시험중 입니다. (멘트 입력 및 변경가능)
제어 이력은 관리페이지에서 확인 가능.
전광판 테스트 문구는 5분 이후 자동으로 사라짐
열림 -> UpLock 모드 (루프 검지 후에도 유지)
닫힘 -> Close 모드 (루프 검지 시 열림)

## Slide 14: 화면 구성 (3. 소하천 1/2)
1. 지역 선택 영역
전국/전라도/경상도/충청도/강원도/경기도/인천/제주 지역 표출
2. 장비 검색 영역
진행률그래프(Progress Bar) 가 없어지면 데이터 자동갱신(20초)
각 지역 클릭 시 상세 시.군.구 리스트 표출 - 좌우로 스와이프(스크롤) 가능
지역검색 창에 클릭 또는 타이핑(입력)으로 특정지역 검색 가능
장비검색 창에서 장비명칭으로 검색 가능
“장비목록” 클릭 시 즉시 데이터 갱신
3. 장비 상태 통계
전체 / 정상 / 점검필요 통계 표출
②
①
③

## Slide 15: 화면 구성 (3. 소하천 2/2)
3. 모니터링 영역
지역 / 종류 / 장비명 / 상태 / 데이터 표출
수위 : 현재 수위 -.--- M
4.모니터링 상세 영역(확장시)
주소 / 위경도 / 지도 / 로거 상태정보 / API연계 상태정보 표출
지도 아이콘 클릭 시 네이버 길찾기로 연결 (네이버지도 앱 설치 필요)
③
④

## Slide 16: 화면 구성 (4. 점검요망 1/2)
1. 지역 선택 영역
전국/전라도/경상도/충청도/강원도/경기도/인천/제주 지역 표출
2. 장비 검색 영역
진행률그래프(Progress Bar) 가 없어지면 데이터 자동갱신(20초)
각 지역 클릭 시 상세 시.군.구 리스트 표출 - 좌우로 스와이프(스크롤) 가능
지역검색 창에 클릭 또는 타이핑(입력)으로 특정지역 검색 가능
장비검색 창에서 장비명칭으로 검색 가능
“장비목록” 클릭 시 즉시 데이터 갱신
②
①

## Slide 17: 화면 구성 (4. 점검요망 2/2)
3. 모니터링 영역
지역 / 종류 / 장비명 / 마지막통신(시간) / 경과일
수위 : 현재 수위 -.--- M
변위 : 현재 변위 --- mm
침수 : 현재 침수 --- / -.- cm
전광판 : 마지막 전송 멘트 (글자만 < 참고용)
차단기 : 현재 차단기 상태 (열림 / 닫힘)
예경보 : 마지막 전송 멘트
4.모니터링 상세 영역(확장시)
주소 / 위경도 / 지도 / 로거상태정보 / API연계상태정보 표출
지도 아이콘 클릭 시 네이버 길찾기로 연결 (네이버지도 앱 설치 필요)
강우 : 금일 강우 -.- mm / day
③
④

## Slide 18: 화면 구성 (5. 로그인)
1. 카카오 계정으로 로그인
카카오 앱을 사용하여 로그인
2. 회원 계정으로 로그인
아이디 / 비밀번호를 입력하여 로그인
로그인 후 장비 테스트를 하기 위해서는 권한 설정 필요(관리자문의)
아이디가 없을 경우, 회원가입 후 로그인
로그인 후 장비 테스트를 하기 위해서는 권한 설정 필요(관리자문의)
①
②
회원가입 페이지

## Slide 19: 화면 구성 (6. 관리)
1. 제어내역 검색
장비 유형 또는 사용자 명으로 장비테스트 실행이력을 확인가능
2. 제어 내역 확인
아이디 / 비밀번호를 입력하여 로그인
아이디가 없을 경우, 회원가입 후 로그인
로그인 후 장비 테스트를 하기 위해서는 권한 설정 필요(관리자문의)
①
②

## Slide 20
끝.